动力蓄电池拆卸信息表

| 汽车企业名称 | 万向集团公司 |
| --- | --- |
| 注册地址 | 杭州市萧山经济技术开发区北塘路42号 |
| 车辆类型 | 纯电动低入口城市客车 |
| 车辆型号 | WXB6100GEV9 |
| 联系人 | 雷荣 | 职务 | 售后服务主管 |
| 联系电话 | 13656717320 | E-mail | lr@wxev.com.cn |
| 动力蓄电池拆卸信息 |
| 信息分类 | 信息要求 | 信息说明 |
| 动力蓄电池信息 | 动力蓄电池包规格/型号 | 21C015-01020 |
|  | 关键部件名词解释 | 维修开关：维修或装配时可以快速断开高压回路以保证电气安全的部件 高压线束：主要由一根或多根高压电缆组成，用于传导B级高压电的动力电缆组合 低压线束：主要由一根或多根低压电缆组成，用于传导A级电压的电缆组合 |
|  | 专属制造信息 | 万向一二三股份公司 |
|  | 位置信息 | 车辆顶部及后部 |
|  | 主要材料 | 磷酸铁锂/石墨/电解液/隔膜/箱体/箱盖 |
|  | 紧固件及连接方式 | 螺栓、高压连接器连接 |
|  | 电池包位置示意图 |  |
| 安全性防护措施 | 安全防护工具 | 高压橡胶底劳保鞋、高压橡胶绝缘手套、安全帽、绝缘表等 |
|  | 作业场所安全警示说明 | 高压警示牌、易燃物标志、严禁烟火标志等 |
|  | 拆卸注意事项等要求 | 1.拆卸前确定整车高、低压开关均断开； 2.拆卸金属接线头端（线鼻）完成后，用绝缘胶带缠4-5圈至线鼻金属部分完全不露出，以防与车身搭铁短路； 3.拆卸工具金属手柄处做绝缘处理； 4.拆卸时必须穿戴安全防护工具； 5.整车单串回路上仅单人操作，禁止两人同时操作 |
| 动力蓄电池拆卸 | 拆卸设备使用说明 | 按吊装设备使用说明书进行搬运工作 |
|  | 特殊拆卸方法注意事项 | 无 |
|  | 电池包拆卸前序步骤要求 | 用绝缘表检查系统各回路冷态绝缘电阻（不小于20MΩ） 拆卸高压配电箱、电池包保险且静置15分钟及以上 拆掉电池包间线束 |
|  | 拆卸时间记录 | 无 |
|  | 其他 | 无 |
| 动力蓄电池贮存 | 电池包存储场地要求 | 干燥、清洁及通风良好的场所 |
|  | 存储环境要求 | 应不受阳关直射，距离热源不得少于2m |
|  | 存储时间要求 | 建议不超过3个月，超过3个月建议做一次充放电 |
|  | 存储场地警示要求 | 需要高压警示 |
|  | 需特殊包装存储的电池包装要求 | 不得倒置及卧放，并避免机械冲击和重压 |